## Slide 1: HTW Unlimited Hops Network Protocol (HUHN-P) Protokoll für ein Multihop-Netzwerk
Projektgruppenarbeit
Technik Mobiler Systeme
WiSe18/19
Dozent: Prof. Dr. Huhn

## Slide 2: Initiale Konfiguration: (AT Config)
Frequenz: 433 MHz
Spreizfaktor: 12
….
Was ist Standard, damit knoten überhaupt kommunizieren können?
Alle müssen über gleiche Grundkonfiguration verfügen, die durch unser Protokoll festgelegt wird

## Slide 3: Grundlegende Topologie
K
Im gesamten Netz gibt es genau einen Koordinator, der sich um die Adressvergabe kümmert.
Der Koordinator führt ein Adressverzeichnis.
Ein Knoten macht sich selbst zum Koordinator, falls es in seinem Netzwerk keinen gibt.
Es kann beliebig viele weitere Knoten geben

## Slide 4: Grundlegende Topologie – Überlegung: Stellvertreter Koordinator
K
Es könnte einen Stellvertreterknoten geben, der sich mit dem Koordinator synchronisiert und im Notfall dessen Aufgaben übernehmen kann (hält ebenfalls alle Adressen vor)
Damit muss das Netzwerk nicht grundlegend neu konfiguriert werden, wenn der Koordinator ausfällt. Der SK wird zum neuen K und wählt seinerseits einen neuen SK.
Trotzdem muss der Fall abgedeckt werden, dass in einem Netzwerk K und SK ausfallen und sich das Netz neu konfiguriert
SK

## Slide 5: Adressierung – Normalfall
Wenn ein neuer knoten erscheint, benötigt er eine dauerhafte Adresse, mit der er im Netz erreichbar ist.
Er wählt eine zufällige temporäre Adresse aus einem reservierten Adressbereich, bis er eine feste Adresse erhält. (Temporäre Adressen: 0001-0128)
Dann sendet er einen Broadcast, um Knoten in der Nähe zu finden und den Koordinator zu identifizieren.
Alle Knoten in Reichweite antworten mit der Adresse des Koordinators.
Der neue Knoten sendet eine Anfrage an den Koordinator
Der bestehende Koordinator antwortet mit einer noch nicht vergebenen festen Adresse, die der knoten annimmt.
Der Koordinator fügt die Adresse
K

## Slide 6: Adressierung – Edge Cases
A) Kein Koordinator vorhanden
Ist kein Koordinator vorhanden, so nimmt der neue Knoten die Rolle des Koordinators ein.
Er gibt sich die Standard Koordinator Adresse 0001
B) Zwei oder mehr Koordinatoren vorhanden (neuer Knoten ist ein Verbindungsstück zwischen Netzwerken)
Soll das Netz sich komplett neu konfigurieren?
Anderer Ansatz: K mit größerer Adressliste bleibt K und integriert die Adressen des anderen Netzes. Gibt es Adressen mehrmals, so benachrichtigt er die entsprechenden Knoten, die untereinander aushandeln, wer die Adresse behält.
Adressaushandlung für Knoten mit gleicher Adresse:
To be discussed. Evtl. per Zufallszahl lösen?
Oder alle Knoten mit selber Adresse melden sich als neue Knoten an und K löscht die mehrfach belegte Adresse?

## Slide 7: Addressräume
Zweck | Adressraum
0000 | Koordinator
0001-000F | Temporäre Adressen für Verhandlungen & Synchronisation zwischen Koordinatoren
0010 | Stellvertretender Koordinator
0011-00FF | Temporäre Adressen für neue Knoten
0100-FFFE | Feste Adressen für Knoten
FFFF | Broadcast

## Slide 8: Self-Polling
Wenn wir sicherstellen wollen, dass auch bei mobilen Knoten keine Adresse doppelt vergeben ist, müssen Knoten in regelmäßigen Abständen eine Anfrage die eigene Adresse senden. Erhält ein Knoten eine unerwartete Selbst-Anfrage, so gibt es einen zweiten Knoten mit der gleichen Adresse im Netz.
Dieser Fall kann z.B. eintreten, wenn ein Knoten so verschoben wird, dass er zusätzlich ein weiteres Netz betritt.
K
K

## Slide 9: Routing
Damit

## Slide 10: Headerentwurf
CODE
TTL
Anzahl
Hops
Payload
Msg. ID
?
?
4 Zeichen
4 Ziffern

## Slide 11: Steuerbefehle von Nachrichten (CODE)
Welche Zeichen am Anfang einer Nachricht bedeuten was?
Anfangszeichen (Ascii? Bytes?) (Immer 4?) | Payload | Broad- cast? | Bedeutung
KDIS | - | Ja | Neuer Knoten versucht, Koordinator zu finden ( wäre notwendig, falls der Koordinator KEINE Feste Adresse wie 1111 hätte)
ADDR | XXXX |  | Koordinator sendet einem Knoten mit temporärer Adresse eine feste Adresse XXXX. {0100-FFFE}
MSSG | XXXX + Nachricht |  | Einfache Nachricht an {XXXX}
POLL |  |  | Selbstanfrage zur Sicherstellung der eindeutigen Adresse
DISC |  | Ja | Entdeckung von allen Nachbarn
ALIV |  |  | Anfrage, ob ein Knoten noch in der Nähe ist (Eigentlich durch DISC abgedeckt)

## Slide 12
Sicherheit wird komplett vernachlässigt, da außerhalb des Projektumfangs