## Slide 1: HTW Unlimited Hops Network Protocol (HUHN-P) Protokoll für ein Multihop-Netzwerk
Projektgruppenarbeit
Technik Mobiler Systeme
WiSe18/19
Dozent: Prof. Dr. Huhn

## Slide 2: Initiale Konfiguration: (AT Config)
Frequenz: 433 MHz
Sendeleistung: 20
Spreizfaktor: 10
Bandbreite: 9
Zu übertragende Daten: kurze Strings
Latenz egal
Knoten sind stationär
Full function devices
Was ist Standard, damit knoten überhaupt kommunizieren können?
Alle müssen über gleiche Grundkonfiguration verfügen, die durch unser Protokoll festgelegt wird

## Slide 3: Grundlegende Topologie: Mesh Network
C
Im gesamten Netz gibt es genau einen Koordinator, der sich um die Adressvergabe kümmert.
Der Koordinator führt ein Adressverzeichnis.
Ein Knoten macht sich selbst zum Koordinator, falls es in seinem Netzwerk keinen gibt.
Es kann beliebig viele weitere Knoten geben

## Slide 4: Adressierung – Normalfall (Koordinator vorhanden)
Wenn ein neuer knoten erscheint, benötigt er eine dauerhafte Adresse, mit der er im Netz erreichbar ist.
Er wählt eine zufällige temporäre Adresse aus einem reservierten Adressbereich, bis er eine feste Adresse erhält. (Temporäre Adressen: 0011-0FFF)
Dann sendet er eine Nachricht an den Koordinator (CDIS), um ihn zu identifizieren.
Der Koordinator antwortet dem Knoten, dass er existiert. (ALIV)
Der neue Knoten sendet eine Adressanfrage an den Koordinator (ADDR)
Der bestehende Koordinator antwortet mit einer noch nicht vergebenen festen Adresse, die der knoten annimmt. (ADDR + feste Adresse)
Der Knoten bestätigt dem Koordinator den Erhalt der Adresse (AACK)
Der Koordinator fügt die Adresse seinem Adressverzeichnis hinzu,
K

## Slide 5: Adressräume
Zweck | Adressraum
0000 | Koordinator
0001-0010 | Reserviert für zukünftige Zwecke
0011-0FFF | Temporäre Adressen für neue Knoten ()
1000-FFFE | Feste Adressen für Knoten (ca. 61400)
FFFF | Broadcast

## Slide 6: Adressierung – Edge Cases
A) Kein Koordinator vorhanden
Ist kein Koordinator vorhanden, so nimmt der neue Knoten die Rolle des Koordinators ein.
Er gibt sich die Standard Koordinator Adresse 0000
B) Zwei oder mehr Koordinatoren vorhanden (neuer Knoten ist ein Verbindungsstück zwischen Netzwerken)
Der Knoten erhält von einem Koordinator zuerst die Antwort auf ADDR. Diese Adresse wird seine neue feste Adresse.
Er leitet die ALIV Nachrichten von einem Koordinator zum anderen weiter.
Sobald ein Koordinator ein ALIV erhält, signalisiert er dem Netz, dass es einen zweiten Koordinator gibt und das Netzwerk neu konfiguriert werden muss (NRST)
Alle Knoten melden sich ab. Sämtliche Knoten starten erneut die Suche nach dem Koordinator, bis eine sich selbst zum Koordinator macht

## Slide 7: Routing
Aufgrund des begrenzten zeitlichen Rahmens simples Forwarding, keine Routing Tabellen.
Erhält ein Knoten eine Nachricht die für einen anderen Knoten bestimmt ist, leitet er die Nachricht weiter (Modulbroadcast an alle anderen Knoten in Reichweite). Dabei müssen die TTL und die Anzahl der Hops berücksichtigt werden.
Der Knoten speichert die Nachricht (mindestens Message ID, Quell- und Zieladresse). Erhält er eine weitere Nachricht mit den gleichen Parametern, dann leitet er sie nicht mehr weiter.
Der Knoten löscht veraltete gespeicherte Nachrichten in regelmäßigen Abständen (Implementierungsabhängig)

## Slide 8: Headerentwurf
CODE
TTL
Anzahl
Hops
Payload
Msg. ID
Quell- adresse
Zieladresse

## Slide 9: Steuerbefehle von Nachrichten (CODE)
Code | Payload | Zieladresse | Bedeutung
CDIS | 0 Byte | 0000 | Neuer Knoten versucht, Koordinator zu finden
ADDR | 4 Byte (Adresse) | temporärer Adressraum | Koordinator sendet einem Knoten mit temporärer Adresse eine feste Adresse im Payload.
ADDR | 0 Byte | 0000 | Ist die Anfrage eines neuen Knotens an den Koordinator
AACK | 0 Byte | 0000 | Acknowledge von einem Knoten an den Koordinator, als Antwort auf eine erhaltene feste Adresse im ADDR
MSSG | beliebig | beliebig | Einfache Nachricht
ALIV | 0 Byte | FFFF | Koordinator sendet in regelmäßigen abständen ein ALIV, damit das Netzwerk weiß, dass er noch da ist. Er sendet ebenfalls ein ALIV auf eine CDIS Anfrage
NRST | 0 Byte | FFFF | Neustart des Netzwerks, wenn Koordinator fremdes ALIV erhält

## Slide 10: Limitationen
Sicherheit wird komplett vernachlässigt, da außerhalb des Projektumfangs
Effizienz des Netzwerks wird vernachlässigt (im Bezug auf Last)
Dienst-/Ressourcenerkennung (welche anderen Knoten sind mit welchen Adressen im Netz) ist nicht vorhanden.

## Slide 11: Veraltete Folien

## Slide 12: Grundlegende Topologie – Überlegung: Stellvertreter Koordinator
K
Es könnte einen Stellvertreterknoten geben, der sich mit dem Koordinator synchronisiert und im Notfall dessen Aufgaben übernehmen kann (hält ebenfalls alle Adressen vor)
Damit muss das Netzwerk nicht grundlegend neu konfiguriert werden, wenn der Koordinator ausfällt. Der SK wird zum neuen K und wählt seinerseits einen neuen SK.
Trotzdem muss der Fall abgedeckt werden, dass in einem Netzwerk K und SK ausfallen und sich das Netz neu konfiguriert
SK

## Slide 13: Self-Polling
Wenn wir sicherstellen wollen, dass auch bei mobilen Knoten keine Adresse doppelt vergeben ist, müssen Knoten in regelmäßigen Abständen eine Anfrage die eigene Adresse senden. Erhält ein Knoten eine unerwartete Selbst-Anfrage, so gibt es einen zweiten Knoten mit der gleichen Adresse im Netz.
Dieser Fall kann z.B. eintreten, wenn ein Knoten so verschoben wird, dass er zusätzlich ein weiteres Netz betritt.
K
K

## Slide 14: Routing
Wie?
CTS & RTS?
Zieladresse | Nachbarknoten | Anzahl Hops
00EF | 0100 | 4
Route Request
Route Response
Route Error